## Slide 1: Графические процессоры для ВЫЧИСЛЕНИЙ общего назначения
Лекция №3
Обзор архитектуры графических процессоров
Чуканов В.С.

## Slide 2: содержание
Что такое GPU?
Графический конвейер
Унифицированные шейдерные процессоры
GPGPU
GPGPU: Задачи
GPGPU: Переносимость

## Slide 3: Что такое GPU?
GPU – Graphics Processing Unit
  Вход: описание сцены
    Параметры вершин и треугольников
    Текстуры, …
  Выход: буфер кадра (2D изображение)
Графический конвейер – последовательность этапов обработки данных сцены

## Slide 4: Графический конвейер
Параметры вершин
Вершины в пространстве камеры
Параметры пикселей
Операции над пикселями
Кадр

## Slide 5: Графический конвейер (2)
Графический конвейер подразумевает высокую степень параллелизма
  Независимая обработка вершин
  Независимая обработка пикселей
Аппаратная реализация
  Вершинные и пиксельные процессоры (до 2006г)
for each vertex
{
pos = transform(vertex.pos);
light = calc_lighting(eye, pos);
}
Pixels = rasterize (vertices);
for each pixel
{
color = compute_color(pixel);
depth = compute_depth(pixel)
}

## Slide 6: Распределение нагрузки
idle
idle
idle
Vertex Processors
Pixel Processors
idle
idle
idle
Vertex Processors
Pixel Processors

## Slide 7: Унифицированные шейдерные процессоры
Одни и те же инструкции для обработки вершин и пикселей
AMD
  Векторные операции
NVIDIA
  Скалярные операции
Унифицированная архитектура позволяет использовать GPU для вычислений общего назначения
vtx
vtx
vtx
vtx
vtx
pix
pix
pix
Unified Processors
vtx
vtx
pix
pix
pix
Unified Processors
pix
pix
pix

## Slide 8: GPU vs CPU
CPU | GPU
MIMD, Multiple Instruction Multiple Data Параллелизм на уровне задач Каждая задача – свои инструкции и свои данные | SIMD, Single Instruction Multiple Data Параллелизм на уровне данных Одни и те же инструкции для разных элементов данных
Низкая задержка памяти (Low Latency) CPU ориентирован на минимизацию задержки | Высокая задержка памяти (High Latency) GPU ориентирован на обработку больших массивов данных (пикселей) (Latency можно сокрыть большим объемом вычислений
Большой объем кеша, многоуровневое кеширование | Нет необходимости в больших объемах кеша

## Slide 9: GPU vs CPU (2)
CPU | GPU
Малое количество вычислительных юнитов | Большое количество вычислительных юнитов
Необходимость высокой скорости исполнения потока инструкций (с учетом ветвлений) | Ориентированность на SIMD задачи => Минимальная синхронизация потоков Потоки группами выполняют инструкции для разных элементов данных
Необходимость сложного менеджмента потоков «Тяжеловесные» потоки | Менеджмент потоков значительно проще «Легковесные» потоки

## Slide 10: GPU vs CPU: Архитектура
Архитектура CPU
Архитектура GPU

## Slide 11: GPGPU
General Purpose computations on Graphics Processing Units
Hardware
  2006, Nvidia начинает выпуск линии видеокарт на базе чипа G80 (GeForce 8800 GTX, 8800 GT, 8600 GTS, …)
API
  2007, первый выпуск NVIDIA CUDA SDK
    Библиотека для создания программ на GPU от NVIDIA
  2007, первый выпуск ATI Stream SDK
    Аналог CUDA от АTI
  2009, OpenCL
    Открытый стандарт для разработки GPGPU приложений

## Slide 12: GPGPU: Задачи
Любые задачи, требующие однотипной обработки больших массивов данных
  Компьютерная графика
  Обработка и фильтрация изображений
  Кодирование/декодирование видео
  Физика жидкостей, газов
  Компьютерная томография
  Прочие научные задачи
    Метод конечных элементов
    Матричные вычисления
    Вычисление финансовых рисков, прогнозирование ситуации на рынке

## Slide 13: GPGPU: Инструменты
CUDA
  Коммерческий продукт
  Только для NVIDIA GPU
OpenCL
  Открытый стандарт
  Подходит для всех GPU
    Nvidia: начиная с GeForce 8000
    ATI: начиная с Radeon X1900
Библиотеки алгоритмов
  Сортировка
  Reduction
  Scan
  …

## Slide 14: GPGPU: Переносимость
Реализованные алгоритмы сложно перенести на GPU
  Необходимо учитывать разный объем кеша и механизмы кеширования на GPU & CPU
    Обращения мимо кеша – лишние операции с памятью, ухудшают производительность
  Производительность зависит от размера задачи
    При малом объеме данных время работы с памятью на GPU может более чем компенсировать выигрыш в параллельной обработке
  Обработка данных должна быть максимально независимой
    Атомарные операции и точки синхронизации ухудшают производительность
    Нет метода синхронизации всех потоков
      Возможна собственная реализация (семафор), но это существенно скажется на производительности

## Slide 15: Заключение
GPGPU
  Для эффективного использования нужен огромный массив данных с однотипной обработкой
  Для построения оптимального кода надо учитывать механизмы кеширования и работы с памятью, понимать модель вычислений
  Эффективное распараллеливание алгоритмов на GPU подразумевает модернизацию алгоритма
Библиотеки
  NVIDIA CUDA
  OpenCL
Лабораторные
  Необходим CUDA SDK (имеется поддержка OpenCL)