## Slide 1: Графические процессоры для ВЫЧИСЛЕНИЙ общего назначения
Лекция №7
Подробный анализ оптимизаций на примере Reduction
Чуканов В.С.

## Slide 2: содержание
GPU для вычислений общего назначения
Архитектура GPU
Максимальная производительность
Алгоритмы на GPU
Древовидная обработка данных
Подробный анализ reduction
Заключение

## Slide 3: GPU для вычислений Общего назначения
Упрощенная модель кеширования
Параллелизм на уровне данных
  SIMD (Single Instruction Multiple Data)
Множество ALU
  Множество исполнительных потоков
При оптимизации важно определить причину плохой производительности
  Пропускная способность памяти
  Вычислительная нагрузка

## Slide 4: Архитектура GPU

## Slide 5: Максимальная производительность
Глобальная память
  Потоки warp адресуют один выровненный сегмент памяти
    Последовательно (до compute capabilty 2.0)
    Произвольно (начиная с compute capability 2.0)
Разделяемая память
  Избегать bank conflicts
  Копировать в разделяемую память данные из глобальной для обработки
Регистры
  Слишком много регистров на блок ведет к падению производительности
Константная память
  Если переменная не меняется на GPU
  Эффективное кеширование

## Slide 6: Алгоритмы на GPU
Преобразование Фурье
  Реализован в CuFFT (входит в CUDA SDK)
Scan
  Parallel Prefix Sum
Reduction
Sort
N-body simulation
…

## Slide 7: Распараллеливание алгоритмов
Алгоритм должен быть адаптирован под SIMD
  Однотипная обработка множества данных
Древовидная обработка данных
  Reduction
  MapReduce
  Scan

## Slide 8: Древовидная обработка данных
Обход по ярусам
  По порядку убывания ширины яруса
  Если ярус можно загрузить в разделяемую память
    Дальнейший обход можно осуществить циклом в кернеле
    По окончанию обработки яруса потоки в блоке синхронизируются
  Для ярусов больше размера разделяемой памяти
    Запуск последовательности кернелов
    1 кернел обходит ярусов
      K – количество элементов яруса, загруженное в разделяемую память
    Запуск кернела – точка глобальной синхронизации

## Slide 9: Проблемы древовидной обработки данных
Распаковка дерева
  Потоки warp выбирают разные ветви if
Работа с разделяемой памятью
  Баланс операций с памятью и арифметических инструкций на ярус дерева
  Bank conflicts
    Неэффективный паттерн доступ к памяти
Instruction throughput
  Слишком много служебных инструкций
    Циклы, адресная арифметика
Ярусы шириной меньше warp
  Потоки простаивают

## Slide 10: Parallel Reduction
Задача
  Вычислить сумму элементов массива
  Размер массива
Reduction
  Мало арифметических операций
  1 загрузка элемента из памяти => 1 арифм. операция
  Метрика оптимизации - максимально возможная пропускная способность памяти
Тестовый стенд
  GeForce 8800GT
  Пиковая пропускная способность памяти 86.4 GB/s
Входные данные
  N = 22
  Целые числа

## Slide 11: REDUCTION №1
CUDA
  extern __shared__
    Разделяемая память
    Размер задается в момент запуска кернела
  __global__
    Объявление кернела
  __syncthreads()
    Синхронизация потоков в блоке
Результат сохраняет только один поток в каждом блоке

## Slide 12: REDUCTION №1: Адресация

## Slide 13: REDUCTION №1: Анализ
Основная проблема
  Потоки warp исполняют различные ветви инструкций

## Slide 14: REDUCTION №1: Решение

## Slide 15: REDUCTION №2: Адресация

## Slide 16: Reduction #2: Производительность
 | Время | Пропускная способность (max 86.4 GB/s) | Ускорение (в сравнении с пред. версией) | Ускорение (в сравнении с первой версией)
Reduction #1 Interleaved addressing with divergent branching | 8.054 ms | 2.083 GB/s |  | 
Reduction #2 | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x

## Slide 17: REDUCTION №2: Анализ
Основная проблема
  Bank conflicts

## Slide 18: REDUCTION №2: Решение

## Slide 19: REDUCTION №3: Адресация

## Slide 20: Reduction #3: Производительность
 | Время | Пропускная способность (max 86.4 GB/s) | Ускорение (в сравнении с пред. версией) | Ускорение (в сравнении с первой версией)
Reduction #1 | 8.054 ms | 2.083 GB/s |  | 
Reduction #2 Interleaved addressing with bank conflicts | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x
Reduction #3 | 1.722 ms | 9.741 GB/s | 2.01x | 4.68x

## Slide 21: REDUCTION №3: Анализ
Основная проблема
  Простаивающие потоки
  На первой итерации простаивает половина потоков!

## Slide 22: REDUCTION №3: решение
Урезать вдвое количество блоков
Осуществлять обработку одного яруса вместе с загрузкой элемента в разделяемую память

## Slide 23: Reduction #4: Производительность
 | Время | Пропускная способность (max 86.4 GB/s) | Ускорение (в сравнении с пред. версией) | Ускорение (в сравнении с первой версией)
Reduction #1 | 8.054 ms | 2.083 GB/s |  | 
Reduction #2 Interleaved addressing with bank conflicts | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x
Reduction #3 Sequential addressing with idle threads | 1.722 ms | 9.741 GB/s | 2.01x | 4.68x
Reduction #4 First add during load | 0.965 ms | 17.377 GB/s | 1.78x | 8.34x

## Slide 24: Reduction #4: Анализ
17 Gb/s vs 86 Gb/s
  Проблема в служебных инструкциях
  Слишком много затрат на циклы
Решение
  Развертка циклов (loop unrolling)
Инструкции внутри одного warp исполняются последовательно
Когда ярус занимает меньше 32 элементов – остается 1 warp
  Нет нужды в __syncthreads()
  Нет нужды в if (tid < s)
  Все потоки исполняют инструкции for и if

## Slide 25: Reduction #4: Решение

## Slide 26: Reduction #5: Производительность
 | Время | Пропускная способность (max 86.4 GB/s) | Ускорение (в сравнении с пред. версией) | Ускорение (в сравнении с первой версией)
Reduction #1 | 8.054 ms | 2.083 GB/s |  | 
Reduction #2 | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x
Reduction #3 | 1.722 ms | 9.741 GB/s | 2.01x | 4.68x
Reduction #4 First add during load | 0.965 ms | 17.377 GB/s | 1.78x | 8.34x
Reduction #5 Unroll last warp | 0.536 ms | 31.289 GB/s | 1.8x | 15.01x

## Slide 27: Развертка циклов
Полная развертка циклов
  Возможна при известном block_size
  Но block_size должен быть известен на этапе компиляции
  Ограничен 512 аппаратно (1024?)
CUDA поддерживает template
  Генерация кода кернела на этапе компиляции
  Кернел – шаблонная функция с параметром block_size

## Slide 28: Reduction #6: Полная Развертка цикла

## Slide 29: Reduction #6: Запуск кернела

## Slide 30: Reduction #6: Производительность
 | Время | Пропускная способность (max 86.4 GB/s) | Ускорение (в сравнении с пред. версией) | Ускорение (в сравнении с первой версией)
Reduction #1 | 8.054 ms | 2.083 GB/s | - | -
Reduction #2 | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x
Reduction #3 | 1.722 ms | 9.741 GB/s | 2.01x | 4.68x
Reduction #4 First add during load | 0.965 ms | 17.377 GB/s | 1.78x | 8.34x
Reduction #5 Unroll last warp | 0.536 ms | 31.289 GB/s | 1.8x | 15.01x
Reduction #6 Completely unrolled | 0.381 ms | 43.996 GB/s | 1.41x | 21.16x

## Slide 31: Загрузка данных в Разделяемую память
Эффективная пропускная способность недостаточно высока
  Объем вычислений на поток не покрывает задержку доступа к памяти
Решение
  Увеличить объем последовательных вычислений в потоке, загружая больше данных из глобальной памяти

## Slide 32: Reduction #7: Производительность
 | Время | Bandwidth (max 86.4 GB/s) | Ускорение относительно пред. версии | Общее ускорение
Reduction #1 | 8.054 ms | 2.083 GB/s | - | -
Reduction #2 | 3.456 ms | 4.854 GB/s | 2.33x | 2.33x
Reduction #3 | 1.722 ms | 9.741 GB/s | 2.01x | 4.68x
Reduction #4 | 0.965 ms | 17.377 GB/s | 1.78x | 8.34x
Reduction #5 | 0.536 ms | 31.289 GB/s | 1.8x | 15.01x
Reduction #6 Completely unrolled | 0.381 ms | 43.996 GB/s | 1.41x | 21.16x
Reduction #7 Multiple element loads | 0.268 ms | 62.671 GB/s | 1.42x | 30.04x

## Slide 33: Заключение
Реализация алгоритма на GPU
  Древовидная схема обработки данных
Пути оптимизации
  Ветвления в warp
  Bank conflicts
  Простаивающие потоки
  Баланс операций с памятью и арифметических операций
  Избыток служебных инструкций
    Развертка циклов
  Полная развертка циклов
    Использование информации о возможных размерах блока и числе итераций
  Объем работы потоков по отношению к реальной задержке получения данных из памяти